PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa ul. Łukaszewskiego w Tyszowcach km 0+224 ÷0+410  (dz. nr geod. 1558/1)

| Lp | Podstawa nakładów rzeczowych | Element- rodzaj robót Opis pozycji kosztorysowej Obliczenie ilości robót | Jednostka miary | Liczba jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 1. | KNNR1 0210-03 | Wykopy na odkład koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,25- 0,6 m3 w gr. kat. III-IV koryto z przerzutem ziemi na uzupełnienie poboczy (5x1,5 x 0,15)x2=2,25 m3 stabilizacja | m3 | 2 |
| II. |  | PODBUDOWA |  |  |
|  | KNNR-6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy w jezdni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr 15 cm, 5x1,5 x2x0,15= 2,25 | m3 | 2 |
|  | KNNR-6 | Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego mieszanką mineralną 0-31,5 stabilizowaną mechanicznie- śr. grubość w-wy po zagęszczeniu 8 cm 4,1x 186x 0,08 =61 m3 | m3 | 61 |
| III. |  | NAWIERZCHNIA |  |  |
|  | KNNR-6 0309-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (w-wa ścieralna) 186 x 4 =744 | m2 | 744 |
| IV. |  | POBOCZA |  |  |
|  | KNR 2-01 0505-01 | Uzupełnienie poboczy ziemią (46 x2) x0,75= 69 | m2 | 69 |